海口市瓶装液化石油气

供应和使用安全管理规定

（试行）

第一章  总 则

第一条 为加强本市瓶装液化石油气供应和使用安全管理，保障公民生命财产安全和社会公共安全，依据国家、省、市相关法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本规定所称的瓶装液化石油气是指符合《液化石油气》（GB11174-2011）规定，以符合《液化石油气钢瓶》（GB5842-2023）规定的气瓶为包装物，作为燃料使用的液态石油气体混合物。

本规定所称的液化石油气用户包括居民用户和非居民用户。

第三条 本市行政区域内瓶装液化石油气的充装、配送、Ⅲ类供应站储存和使用安全管理适用于本规定。

液化石油气充装站、供应站的安全管理和用户服务等除遵守国家和本市相关法律、法规、规章、标准规范外，还应遵守本规定。

第二章  充 装

第四条 充装单位必须具有《燃气经营许可证》、《燃气充装许可证》和《营业执照》，且在有效期内。

第五条 充装单位应建立气瓶充装销售信息管理系统，并上传充装前后检查情况及充装记录等信息，充装追溯信息记录保存期限不少于气瓶的一个检验周期4年。

充装前后检查情况及充装记录等信息应能同步上传至海口市燃气智慧监管系统平台。

第六条 充装操作人员应经过专业培训，取得省住建厅颁发的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》、市场监管部门颁发《特种设备安全管理和作业人员证》，且在有限期内。

第七条 充装站的充装操作人员数量应不少于充装枪数量的一半，且不少于2人。

第八条 气瓶及充装设备应符合下列规定：

（一）充装单位必须使用本单位已办理使用登记且在有效期内的自有气瓶，瓶体颜色应符合《液化石油气钢瓶》（GB5842-2023）的规定，在2023年底之前本企业经市市场监管部门批准并备案的标志色气瓶可以使用一个检验周期（4年）；

（二）气瓶气相瓶阀应具有自闭功能，气液两相瓶气相和液相出口口径大小应不相同，标注清晰；

（三）气瓶必须赋码建档，气瓶档案应上传至海口市燃气智慧监管系统平台；

气瓶的赋码应采用钢或陶瓷制永久性二维码或芯片等，并固定在气瓶上，禁止采用粘贴式纸质（或胶质）二维码标签；

（四）每台充装电子台秤应具有气瓶二维码或芯片识读装置，并具有扫码联锁充装功能，电子台秤每年进行一次检测，处于检测有效期内，连接软管、接地装置良好；

（五）至少配置1台复检称量衡器，每年检测一次，在检测有效期内；

（六）充装配置扫码的移动终端、电子秤扫码枪应为合格的防爆产品。

第九条 充装台为甲类厂房，应为钢筋混凝土结构，耐火等级应为一、二级，单层半敞开式建筑，并应满足下列要求：

（一）应采用不发火花地面，如整体敷设绝缘材料，应采取防静电措施；

（二）《充装前后检查及充装操作规程》、《抽残操作规程》应上墙；

（三）应设置醒目的安全警示标识；

（四）应按规范要求安装可燃气体泄漏报警装置，并定期检测；

（五）应安装防爆视频监控系统，视频数据保存不小于90天；

（六）空瓶、实瓶应分区摆放，小于等于15千克气瓶码放不超过2层，50千克气瓶应单层码放；

（七）电气设备、开关应防爆，配电线路应穿金属管道保护，接口处应密封，接线盒等处应按要求跨接；

（八）按规范要求配置灭火器，并配置检查卡，每半月检查一次；

（九）充装台入口处应设置人体静电消除装置；

（十）禁止使用非防爆工具。

第十条 充装操作人员应穿戴防静电服、防静电防砸工作鞋、防冻手套等具有资质企业生产的合格劳动保护用品。

第十一条 充装操作应符合下列要求：

（一）在充装前采用移动终端扫码，按要求检查气瓶外形、生产日期、检验日期、残液等情况并记录；

（二）合格的气瓶通过电子秤扫码枪（或感应芯片）解锁充装；

（三）充装完成再采用移动终端扫码，按要求进行泄漏、检斤等检查并记录；

（四）实瓶检查合格后应对气瓶口塑封，并粘贴充装合格证。

第十二条 充装前后检查情况及充装记录等信息应实时同步存入企业气瓶充装销售信息管理系统，并同步上传至海口市燃气智慧监管系统平台。

第十三条 充装时禁止下列行为：

（一）充装未赋码建档的气瓶；

（二）充装未办理使用登记的非自有气瓶；

（三）充装超期未检、报废、检验不合格、不符合安全技术规范要求的气瓶；

（四）充装配送各环节操作信息未上传至海口市燃气智慧监管系统平台的气瓶；

（五）充装瓶阀出口口径相同、或带有转换接头的两相瓶；

（六）充装气相瓶阀不具备自闭功能的气瓶；

（七）充装《液化石油气钢瓶》（GB5842-2023）规定颜色外其它颜色的气瓶，本企业在2023年底之前经市市场监管部门批准并备案的标志色的气瓶可以使用一个检验周期（4年）。

第三章  配 送

第十四条 瓶装液化石油气配送单位指瓶装液化石油气经营企业或与之签订气源供应和用户安全服务管理协议的瓶装供应站。配送单位应当购买安全生产责任保险，建立高效、便民的配送服务体系，配备与经营规模相适应的配送交通工具和服务人员，制定配送服务管理制度，公布配送服务规范、服务承诺、服务电话和配送价格。

瓶装液化石油气配送单位开展配送应取得《燃气经营许可证》，配送地域范围为《燃气经营许可证》所载明的区域。

第十五条 配送单位应当向具备用气条件的单位和个人提供普遍供气服务，实行实名制供气，与用户签订供用气合同，对配送全过程进行跟踪管理，如实记录用户名称、地址、联系电话、用气性质、用气量、气瓶出入储配站或服务站点、出入用户等相关信息，并按照海口市燃气智慧监管平台监管要求报送数据。

配送单位应当加强对用户安全用气的指导服务，提供更换气瓶、安装气瓶调压器并进行瓶、管、灶、阀等部位气密性检测等服务，应当指导用户隐患排查整改，保证用气安全。

第十六条 瓶装液化石油气经营企业对签约绑定的配送单位人员及其配送服务纳入本企业安全管理，承担配送服务过程中相应的责任，制定配送服务突发事故应急预案，并每年至少举行一次应急演练。

配送单位应当对燃气用户每年至少进行一次全面安全检查，并做好日常随瓶安检工作。安全检查人员进行检查时，应当主动出示有效证件。用户应当配合安全检查，任何单位和个人不得妨碍、阻止对燃气设施的巡查、检测、维修和维护。

配送单位应将检查结果进行记录并告知用户，不得对安全检查收取或变相收取费用。对不符合条件的，积极指导用户进行整改，不配合整改或无法整改的，按供气合同停止供气，并报告属地燃气主管部门。

第十七条 配送车辆应符合下列规定：

（一）应当采用工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》公布目录中的车辆，并按照《机动车登记规定》办理注册登记。不得使用厢体完全封闭等不符合安全要求的车辆运输。积极推广使用符合以上要求的新能源货车进行配送，上述用于配送服务的车辆应当按规定上牌。配送单位须同时向属地燃气主管部门登记备案，领取统一的燃气配送车辆编号，并将车辆编号放大喷印于车尾挡板上；

（二）危险品运输厢式货车应当取得交通运输部门颁发的危险品运输车辆《道路运输证》，驾驶人员应当取得所驾车辆相应的驾驶证，送气工、押运人员应当按照国家相关规定取得相应的上岗资格证；

（三）电动正三轮摩托车属于机动车范畴，驾驶人员须接受公安机关交通管理部门组织的交通安全法律法规学习，并考取D证。电动正三轮摩托车配送实行定人定车，每车绑定人数不应超过三人；

（四）配送瓶装液化石油气的电动正三轮摩托车车身标色采用黄色（加法色系 R：255，G：255，B：0），车体按照相关规定设有危险品警示标志和服务标识，应印制有“瓶装液化石油气配送车”字样、单位标志、送气热线电话和核载气瓶重量或者数量，配备两具4千克干粉灭火器、可燃气体泄漏报警装置和若干气瓶角阀堵头；

（五）气瓶配送车辆应当配置卫星定位系统，满足车辆定位、轨迹记录、安全警示等功能，确保实时通讯在线，配送单位需实时监控本单位配送车辆运营状态，并接入海口市燃气智慧监管平台；

（六）配送单位应当为运输气瓶的车辆购买国家规定的保险，提高车辆和人员的安全保障；

（七）车辆及人员信息应由其所属配送单位向属地燃气主管部门报备，并录入海口市燃气智慧监管系统平台进行统一管理。

第十八条 配送单位应当设置配送车辆安全管理员，负责发车、收车前安全检查，发现车辆状况不满足安全行驶条件、驾驶员不具备安全驾驶状态或其他不满足安全运营条件的隐患时，应当禁止发车。

带有本单位标志标识的瓶装液化石油气配送车辆不得倒卖、转借、租赁和转让给其他单位或个人。

任何单位或个人不得伪造其他单位的瓶装液化石油气配送车辆进行瓶装液化石油气配送服务。

第十九条 瓶装液化石油气配送车辆通行线路应当尽量避开人流车流密集道路和交通高峰，确需在禁（限）行路段、时段通行的，应当按照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，经属地市（区）公安机关交通部门批准。

瓶装液化石油气配送车辆不得在人员密集场所停靠。因配送需要，临时占用非机动车道、人行道或者其他公共区域停靠的，应当严格按照气瓶装卸的要求执行，完成气瓶装卸作业后迅速驶离。

第二十条 除危险品运输厢式货车和符合本规定的电动正三轮摩托车外，禁止采用其他车辆配送瓶装液化石油气。

2024年3月31日起全市全面禁止二轮车配送瓶装液化石油气。

第二十一条 配送单位送气工应满足下列条件：

（一）身体状况良好，能够胜任送气工作，年龄不超过60周岁，并依法与送气单位订立劳动合同和购买社会保险；

（二）取得省住建厅颁发上岗证，并在有效期内；

（三）推行服装统一标识，服装衣襟、背部等醒目位置标明企业名称、标志、服务电话及“气瓶送气工”字样，服装样式由各企业制定，报燃气主管部门备案。

第二十二条 配送单位应当要求和监督送气工在执行配送任务时，遵守以下规定：

（一）穿着统一的送气工服装、佩带企业上岗证，遵守服务规范和交通法规，向用户宣传安全用气知识，做好安全用气提示；

（二）气瓶出入储配站或服务站点、出入用户等环节需扫描气瓶标识码，并及时将信息传至海口市燃气智慧监管系统平台；

（三）在约定时间内将气瓶送至用户指定的地点，经检查确认用户符合安全用气条件的，应为用户安装好钢瓶，并对安装部位进行泄漏检查和点火调试，直到调试正常要求用户签收。若用户明确提出不要求送气人员安装，送气人员应该告知用户正确安装、调试方法，并在签收单上注明。最后将安检信息传至海口市燃气智慧监管系统平台；

（四）发现用户不具备安全用气条件的，应停止供气、带走气瓶，并向属地管理部门报告，待用户整改完成并复检合格后恢复配送。

第二十三条 送气工禁止下列配送行为：

（一）装载不合格钢瓶；

（二）超过车辆核定载重量装载；

（三）电动正三轮摩车配送50千克钢瓶；

（四）混装其他货物，特别是混装氧气、氯气等氧化性物品；

（五）钢瓶倒置、卧放和在厢体外挂；

（六）装载实瓶的配送车辆在地下室、半地下室和密闭空间停放，或除因配送需要，在居民区、机关、非专用停车场停放超过一小时；

（七）在储配站或服务站点以外的其他地方存放未配送气瓶；

（八）送气工执行配送任务前和任务途中饮酒，在配送服务中抽烟或者有其他使用明火行为；

（九）向高层建筑和多层住宅楼小区底层车库、公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房等不符合安全用气条件的场所配送瓶装液化石油气；

（十）通过电梯运送瓶装液化石油气；

（十一）未按经营许可范围配送或配送非本单位气瓶。

第二十四条 配送单位不得有下列行为：

（一）倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证；

（二）未履行必要告知义务擅自停止供气或者未经审批擅自停业或者歇业；

（三）向用户销售不合格的液化石油气灶具、胶管、调压器等；

（四）要求燃气用户购买其指定的产品；

（五）未公布配件价格服务标准；

（六）对送气工违法违规行为未予以及时制止处理；

（七）冒用其他企业名称或者标识从事经营、服务活动；

（八）未按《燃气经营许可证》载明事项从事经营活动，超过燃气经营许可范围进行经营；

（九）向签订气源供应和用户安全服务管理协议以外的瓶装液化石油气经营企业购买液化石油气进行配送。

第二十五条 送气工、配送单位分别违反第二十三条、第二十四条规定的，由相关行政主管部门依法予以相应的行政处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第二十六条 自2024年3月31日起，全市实行统一配送，禁止用户自提。

第四章  Ⅲ类供应站储存

第二十七条 供应站在本市从事瓶装液化石油气经营活动的，应当购买安全生产责任保险，取得辖区审批部门核发的《燃气经营许可证》。

第二十八条 供应站对下列事项承担主体责任：

（一）遵守国家和本市法律、法规、规章以及标准规范；

（二）气体质量、计量称重；

（三）站内的消防、反恐防暴；

（四）站内燃气设施设备隐患排查治理；

（五）供气保障、安全运行、用户服务、应急处置。

第二十九条 供应站应遵守下列供气保障、安全、质量和用户服务规定：

（一）与绑定充装站签订供气合同，使用绑定充装站提供的气源和气瓶，明确供气保障责任、违约责任和补救措施；

（二）建立健全并落实安全生产责任制等安全生产管理制度；

（三）确保维持正常运营、保障安全生产条件、消除安全隐患所需的资金投入；

（四）利用海口市燃气智慧监管平台系统记录液化气经营和气瓶流向信息；

（五）站内存放的超期未检和报废的绑定充装站的气瓶，应在3日内送绑定充装站处理；

（六）落实站内设施隐患排查治理、安全评估和风险防控，发现站外存在危及站点运行安全的隐患，可向辖区政府报告；

（七）按照消防管理和反恐防暴的要求，对站内采取相应的防范措施；

（八）落实人员和车辆出入管理，设置齐全、清晰、醒目的提示警示标识；

（九）建立从业人员岗位培训制度，每季度对各岗位作业人员进行不少于一次的岗位培训；

（十）每年组织不少于一次的应急演练；

（十一）在站内公示服务项目、质量承诺、服务流程、收费标准等内容；

（十二）与用户建立“一对一”的定点供用气关系，与供应范围内的用户签订供用气合同，约定双方安全供用气方面的权利、义务及违约责任；

（十三）按绑定充装站的要求与用户签订气瓶租赁合同；

（十四）建立各类用户动态信息档案，同时上传至海口市燃气智慧监管系统平台。

第三十条 供应站不得有下列行为：

（一）倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改《燃气经营许可证》；

（二）从绑定充装站以外的渠道采购气源；

（三）倒灌液化石油气；

（四）露天存放钢瓶、存放非绑定充装站产权的气瓶、违反标准规范码放气瓶、站内存放的超期未检和报废的绑定充装站产权气瓶超过3日未处理；

（五）采购、销售掺混二甲醚等不符合《液化石油气》（GB11174-2011）规定的液化气；

（六）销售非绑定充装站提供的液化石油气，销售绑定充装站擅自充装未登记气瓶的液化石油气；

（七）向不符合安全用气条件的用户供应液化石油气；

（八）未以直接配送方式向非居民用户供应液化石油气；

（九）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的液化石油气；

（十）委托无危险货物运输资质的企业承担液化石油气运输业务；

（十一）未按本规定要求对用户进行安全检查；

（十二）发生影响供气的突发事件，未按照应急预案要求采取紧急措施，未及时通知用户。

第三十一条 供应站存储钢瓶总容积不得超过1立方米，相当于15千克钢瓶28瓶。

第三十二条 供应站可将瓶库设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外与建筑物外墙毗连的单层专用房间，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。若为两层建筑，第二层不得住人或存放其它易燃易爆用品。

第三十三条 供应站瓶库现场应符合下列规定：

（一）耐火等级不应低于二级；

（二）设置醒目的禁火标志和安全标牌；

（三）瓶库与主要道路的防火间距不应小于8米，与次要道路不应小于5米；

（四）供应站瓶库面积应大于16平方米，高度不得低于2.2米；

（五）瓶库间采用自然通风时，每个自然间应设2个连通室外的下通风式百叶窗，通风总有效面积不应小于该房间地面面积的3%，通风口下沿距室内地坪小于0.2米。当不能满足自然通风条件时，应设置与可燃气体报警器自动连锁的防爆轴流风机；

（六）空瓶和实瓶分区码放；

（七）瓶库地面应采用撞击时不产生火花的面层；

（八）室内照明灯具、开关、固定电话及其他电气设备应采用防爆型，门口不允许电动车等充电；

（九）应配置液化石油气泄漏声光报警装置，探头应采用防爆型，控制器应设在室外，并应有泄漏报警远传功能；

（十）干粉灭火器的配置应按建筑面积，每50平方米设置8千克灭火器1具，且每个房间不少于2具，每个设置点不宜超过5具；

（十一）瓶库与其他房间相邻的隔墙应为无门窗洞口的防火墙，相邻房间应是非明火、散发火花地点；

（十二）瓶库内不应设置办公室、休息室等；

（十三）瓶库内和瓶库外都应设置远程无人值守视频监控，其中瓶库内视频监控应为防爆型。

第五章  使 用

第三十四条 用户是瓶装液化石油气使用安全的责任主体，应当树立安全用气意识，并掌握安全用气常识和技能。用户是单位的，其法定代表人或者主要负责人是本单位的液化石油气使用安全责任人。

第三十五条 用户应当遵守以下安全用气规定：

（一）遵守国家和本省市法律、法规、规章以及标准规范；

（二）确保用气场所、供用气系统符合安全用气条件；

（三）从取得本市核发燃气经营许可的充装站、供应站购气，并签订供用气合同和气瓶租赁合同；

（四）使用合格的燃气燃烧器具；

（五）使用符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（GB/T 41317-2022）的金属软管或符合《燃气用具连接用橡胶复合软管》（CJ/T491-2016）的长寿命胶管，并按规范要求更换；

（六）居民用户应安装符合《瓶装液化石油气调压器》（GB 35844-2018）的安全型调压器，提倡安装符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T 146-2011）的燃气泄漏报警器和符合《城镇燃气切断阀和放散阀》（CJ/T 335-2010）的切断阀；

（七）每次购气时出示购气人身份信息，并配合送气工将购气信息录入海口市燃气智慧监管系统平台；

（八）配合充装站、供应站或送气人员开展入户安全检查，及时整改用气安全隐患；

（九）自查治理用气安全隐患。

第三十六条 非居民用户除遵守上条规定外，还应当遵守以下规定：

- 建立并落实安全用气管理制度和操作规程，包括：安全用气责任制度、自用液化石油气设施设备安全检查和隐患排查整改制度、液化石油气安全管理人员和操作人员岗位培训制度、用气设备操作规程等；

- 制定并落实应急预案，组织应急演练；

（三）明确液化石油气使用的安全管理负责人和相应责任，对本单位易发生液化石油气事故的部位、设施，明确专人负责，每天对供用气系统和用气设备进行安全检查和测漏检查，并记录检查结果；

（四）在用气场所、气瓶间安装符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》的燃气泄漏报警器、符合《城镇燃气切断阀和放散阀》的切断阀、符合《瓶装液化石油气调压器》的安全型调压器、符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》的金属软管或符合《燃气用具连接用橡胶复合管》的长寿命胶管，并按规范要求更换；

（五）选定“一对一”的定点供应站，并通过配送方式购气；

（六）委托取得燃气工程施工资质或燃气燃烧器具安装维修资质的单位负责供用气系统的安装、改装、拆除作业。

第三十七条 用户不得有下列行为：

（一）用气场所、供用气系统和用气设备不符合安全用气条件仍使用液化石油气；

（二）在地下和半地下空间存储和使用液化石油气；

（三）与非法气贩或燃气经营许可证上未载明准予在本市经营的供气商进行购气交易；

（四）使用超期未检、报废的不合格气瓶；

（五）使用达到判废年限8年或不带熄火保护功能的燃气燃烧器具，老化、破损等不符合要求的灶具连接管、可调式调压器；

（六）未每天对供用气系统和用气设备进行安全检查；

（七）擅自安装和拆改液化石油气供用气系统和用气设备，违规加热、倒灌气瓶，拆修瓶阀，倾倒残液等；

（八）摔、砸、滚动、倒置气瓶；

（九）使用未录入海口市燃气智慧监管系统平台的气瓶。

第三十八条 非居民用户除禁止上条行为外，还应禁止下列行为：

（一）签订虚假供用气合同或不按合同约定进行购气交易；

（二）未制定安全用气管理制度、操作规程和应急预案；

（三）未明确液化石油气使用安全管理负责人；

（四）未按标准规范设置合格的气瓶间；

（五）未使用合格有效的燃气泄漏浓度报警器、切断阀、安全型调压器；

（六）未使用金属包覆或长寿命液化石油气连接管；

（七）未按消防要求配备灭火器。

第三十九条 居民用户瓶装液化石油气使用场所管理要求：

（一）厨房应靠外墙布置，且与其他功能区域采用不燃烧体隔墙和密闭门分隔；

（二）厨房自然通风良好，净高不低于2.2米；

（三）燃具应有熄火保护装置，处于使用寿命期内且工作正常；

（四）灶具与钢瓶间距应大于0.5米；

（五）燃气配件应符合国家有关规定并在有效期内；

（六）禁止在高层建筑（建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑）、地下及半地下空间使用瓶装液化石油气；

（七）禁止通过电梯运送瓶装液化石油气钢瓶。

第四十条 餐饮场所瓶装液化气使用管理要求：

（一）禁止在高层建筑（建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑）、地下及半地下空间使用瓶装液化石油气；

（二）存瓶总重量不得超过100千克（折合6瓶以上15千克气瓶）。使用15千克超过6瓶或使用50千克气瓶时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑；

（三）气瓶间高度应当不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物，外部应当设置明显的安全警示标志，应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外（室外位于爆炸区内的电器开关应选择防爆型）；

（四）气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开；

（五）放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；

（六）同一房间内不得同时使用液化石油气和其他燃料；

（七）液化石油气钢瓶调压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期应当立即更换并记录；

（八）气瓶间供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。

第四十一条 餐饮场所灶具与燃气管的连接应符合下列要求：

（一） 设置气瓶间的餐饮场所灶具前供气支管始端应设专用手动快速式切断阀，切断阀处的供气管应采用管卡固定；

（二） 严禁使用可调式调压器；

（三） 波纹管宜采用螺纹连接；

（四） 当金属软管采用插入式连接时，插入式金属软管的内径尺寸应与防脱接头的类型和尺寸匹配，并应有可靠的防脱落措施；

（五）燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于2米且不应有接头，禁止使用三通；

（六）燃具连接软管的设计使用年限不宜低于燃具的判废年限8年，出现问题应及时更换。

第四十二条 本规定由海口市市政管理局负责解释。

第四十三条 本规定自2024年1月18日实施行，有效期三年。法律法规或国家、省、市相关政策有新规定的，按照新规定执行。

海口市市政管理局

2024年1月18日